建设用地规划设计条件

编号： GT20200228

| 申请单位名称 | 榆树市国土资源局 | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地名称 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 建设用地边界 | 东至 | 富宇花园 | 西至 | 繁荣大街 |
|  | 南至 | 榆三公路 | 北至 | 居住区 |
| 建 设 用 地 规 划 条 件 | 规 划 技 术 指 标 | 规划用地 面积（㎡） | A地块19344.86； | 规划用地性质 | 居住用地（兼容商业用地） |
|  |  | 建筑密度 | A地块≤33.5% | 绿地率 | ≥35% |
|  |  | 容积率 | A地块≤2.4 | 建筑高度 | ≤80米 |
|  | 规 划 要 求 | 本地块内原有建筑物须全部拆除。A地块用地面积19344.86㎡。地下土地面积为2594.05㎡，其中含人防面积为1694㎡,地下车库面积为900.05㎡（地下车库共计一层）。 依据《城市居住区规划设计规范》规定，合理配套公共服务设施及市政公用设施。应该与周边地块统一协调。拟建建筑物距离已有建筑物应满足相关规范规定。 3、地块内规划建筑退用地边界：繁荣大街红线50米，建筑退道路红线不小于10米；榆三公路红线40米，建筑退道路红线不小于8米；与周边建筑按规范要求退界，涉及挡光事宜要保证日照间距，同时要满足用地公平性等要求。 4、市政设施：排水、燃气、电信均与城市市政设施统一联网。供热区域内联网。 5、出入口为北侧，室外停车泊位220个，地上117个，地下103个。 6、因地块周边用地情况的复杂性，建设方案的不确定性等因素影响，本规划用地条件未尽事宜应按有关法律、法规和规划标准执行。 7、建设用地规划条件应与建设用地规划条件附图统一使用。 8、本建设用地规划设计条件自签发之日起有效。 9、此规划设计符合《一星级绿色民用建筑设计标准》DB22/JT167-2017。 10、本次仅实施A地块商住比约为0.7：1。 11、说明：本地块临富宇花园小区西南角（榆三公路侧）6户商业对西开门的底商门前用地，东西预留10米，南北从榆三公路北侧路边石起往北50米为公共使用地块，该用地出让时，无论任何人取得该用地使用权时都需按此要求执行。且该用地为6户商业及取得土地使用权人共同使用，不得封闭。 榆树市建设规划办公室 2020年2月28日 |